3. Leistungsverzeichnis Industrie- und Fluchttreppe System HGT

Pos. 1 _______Stück	Herstellung, Lieferung und Montage einer Industrie- und Fluchttreppe Fabrikat SPRENG System HGT oder gleichwertig:

Geradläufige Stahltreppe ___-läufig über ___Geschosse nach DIN 18065/24530 mit gerade 	durchlaufenden Außenwangen aus Flach- oder Profilstahl nach Statik.

Tragkonstruktion aus Profilstahl nach Statik. Tritte und Podeste zwischen den Wangen 	verschraubt.

Montage durch Verschraubung der Tritte zwischen den Wangen. Wangen- und Podestunterkonstruktion mit senkrechten Stützen verschraubt. Geländer an oder auf den Wangen verschraubt. Geländer und Handlauf an der Trittkonstruktion fertig montiert, alternativ zur bauseitigen Montage.

Treppenmaße:

Grundriss der Treppe entsprechend beigefügtem Plan.

Laufbreite der Treppe _______mm.

Geschosshöhe(n) _______mm von FFB bis FFB.

Lauflänge ________Stufen. Steigungsverhältnis _____Steigungen s/a = _____/_____mm.

Treppenläufe: _____Stück mit insgesamt   ____Steigungen.

Austrittspodeste:  ____Stück, Länge/Breite ______/______mm.

Zwischenpodeste: ____Stück, Länge/Breite ______/______mm.

Tragkonstruktion:

Stützen und Querträger aus :

(  ) Profilstahl

(  ) Rechteckrohr

(  ) Quadratrohr

(  ) Rundrohr.

Wangen mit Bohrungen zur Verschraubung der Tritte aus :

(  ) Breitflachstahl

(  ) Profilstahl

(  ) Rechteckrohr

Trittkonstruktion:

An den Stufenaußenseiten angeschweißte Stirnbleche mit Lochung zur Verschraubung mit den Außenwangen.

Trittausführung als :

(  ) Gitterrosttritte, Maschenweite __________ (30/30, 30/10, Sondergröße), als

(  ) Schweißpressroste (SP)

(  ) Pressroste (P)

(  )  mit Sicherheitsantrittskante.

(  ) Rutschhemmende Roste mit gezahnten Tragstäben.

(  ) Strukturierte Blechtritte (Riffel- oder Tränenblechtritte).

(  ) Lochkragenblechtritte.

Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Pos. A1_______Stück   Alternativ: Stahlteile in Edelstahl, matt geschliffen.

Pos. 2 _______m	Geländer als Treppen und Podestgeländer mit den Wangen

über Anschlußplatten verschraubt.

Ausführung als :

(  ) Stahlstabgeländer mit Ober- und Untergurt;

(  ) Stahlstabgeländer mit Untergurt, ohne Obergurt;

(  ) Rohrgeländer mit einem Kniegurt aus Rundstahl;

(  ) Rohrgeländer mit mehreren Kniegurten aus Rundstahl;

(  ) Rohrgeländer mit Füllungen in Rahmen aus:

(  ) Welldrahtgitter;.

(  ) Lochblech

(  ) Streckmetall

(  ) Rohrgeländer mit Füllungen aus Stahlblech;

(  ) Rohrgeländer mit Glafüllungen aus Sicherheitsglas mit Glashaltern

Pfosten zur Verschraubung mit den Wangen aus:

(  ) Stahlrohr

(  ) Flachstahl

(  ) Profilstahl

Handlauf aus :

(  ) Stahlrohr.

(  ) Flachstahl.

Geländerhöhe mindestens 100cm bzw. nach Angabe.

Pos. A1_______Stück    Zulage: Zusätzlicher Kinderhandlauf am Geländer.

Pos. A1_______Stück    Zulage: Abschlußtüre am Treppenantritt, geländerhohe Ausführung.

Pos. 3 _______m	Abschlussgeländer entsprechend Treppengeländer.

Maße:

____ m Abschlußgeländer im Grundriss gerade.

____ m Abschlussgeländer im Grundriss gebogen

Pos. 4 _______Stück	Schutzkäfig am Treppenantritt mit Abschlusstüre und Panikbeschlag.

Pos. 5 _______Stück	Statische Berechnung zur Vorlage beim Prüfstatiker.